FAQ-Liste Bewässerung

- Die Steuerung soll im Außenbereich, leicht zugänglich, montiert werden 
( mit dem etwas größerem Gehäuse haben sie eine gute Schutzart und es ist leicht zugänglich.

- Kann ich 24 V AC Ventile anschliessen?
( das geht grundsätzlich nur müssten bei 24 V AC- Ventilen noch ein extra vier 24 V AC ( Wechsel-Spannungs)-Trafo verwendet werden. Bei 24 V DC- Ventilen braucht man das nicht.

- Kann man ein handelsübliches 24 V Magnetventil direkt an das Steuergerät anschließen, wenn ja wieviele maximal? 
( bis zu 6 über Relais, bis zu 5 über Transistor-Ausgang.

- Für die Steuerung über Licht / Feuchte / Temperatur benötige ich ja die entsprechenden Sensoren, die sie auch mitanbieten - benötigt man da auch den "ELV Empfänger" ?
( Nein, das brauchen Sie nur wenn sie Funk Sensoren haben.

- Eine Programmierung über RS232 scheint ja onboard zu sein, bietet der Ethernetanschluß irgendwelche Vorteile? 
( nicht unbedingt außer das man damit über Internet fernsteuern kann

- Ist der SD Karteneinschub von außen zugänglich, ohne das Gehäuse zu öffnen? 
( das ist nicht der Fall, denn die Daten müssen auch über die Metamorphose abgerufen werden, man kann die Karte nicht einfach in einen PC stecken, denn es ist ein anderes Format.

- Kann das Gerät auch von meiner nicht-technik-affinen Frau bedient werden? 
( Oh ja, das geht schon. Wenn alles eingestellt ist muss man nur dem Programm Schalter von 1 nach 2 stellen um die Bewässerungs-Automatik zu aktivieren oder zu deaktivieren. Und mit zwei Tastendrücken (z.B. 9 und 2) ist die Bewässerung von Hand ein und ausgeschaltet.

Lassen sich die Feuchte-Sensoren in die kleinen Bonsai-Schalen einstecken?
-> sie werden von uns entsprechend eingekürzt.

Kann das System sowohl mit Bachwasser, als auch mit Leitungswasser betrieben werden. 
( Die Wasserquelle ist egal insofern Ventile und Pumpen gleichermaßen gesteuert werden können.

Kennen Sie ein einfaches wartungsarmes Filtersystem für das Bachwasser?
( Oje, da bin ich etwas überfragt. Vielleicht mal bei gardena (www.gardena.com) schauen

Steuert die Anlage auch mit den Ausgangsschaltern Magnet-Wasserventile anstelle von Pumpen an?
( Das ist möglich. Es sind 6 Relais integriert die beliebige Spannungen schalten können und 4 Transistor-Schalter die Gleichstrom bis 10A, 24V schalten können.

Beim normalen Leitungswasser kann ich mit Magnetventilen aus alten Waschmaschinen arbeiten. 1 Zuleitung und eine genügende Anzahl Ventile (bis 10 Stück) würden hierfür ausreichen.
( Diese sind eine gute Alternative, da sie sehr preiswert sind. Nur der Flansch ist manchmal etwas ungünstig, man bräuchte vielleicht Reduzierungen.

Wenn ich mit dem Bachwasser arbeite, benötige ich eine Pumpe, die entweder aktiv wird, wenn ein Sensor Wasserbedarf anmeldet oder wenn die Pumpe auf einen Druckabfall im System reagiert wenn ein Sensor ein Ventil geöffnet hat. Kann Ihre Steuerung damit umgehen?
( Es kann parametriert werden das die Pumpe auf diese beiden Bedingungen hin gestartet wird. Aber vielleicht reicht es die Pumpe zu starten wenn ein Ventil geöffnet wird, dann spart man sich den Druck-Sensor.

Könnten Sie mir noch die genauen Spezifkationen des benötigten Solar Panels durchgeben?

Was brauche ich außer dem Panel?

( Wie gesagt Sie könnten natürlich auch eine Autobatterie nehmen und die so ca. alle 4 Wochen über ein Ladegerät nachladen, ist aber natürlich etwas umständlich.

Ansonsten wird ein Solarpaneel z.B. 14 Watt 12V Solarmodul amorph Solarpanel für 69,90 Euro z.B. http://www.solarzellen-shop.de/3-40-watt-solarmodule-12v-amorph/14-watt-12v-solarmodul-volt-solarpanel-amorph.html benötigt

Dazu z.B. den Solarakku 9,5 Ah Solarakku 12V Gelbatterie für 27,90 Euro

http://www.solarzellen-shop.de/solar-akkus/45-ah-solarakku-12v-solar-gel-batterie-2.html

eventuell einen Rahmen oder Gestell und Kabel:

http://www.solarzellen-shop.de/montagesets/montage-solarzellen-solarmodule.html

weitere Lieferanten von Solartechnik (Auswahl):

www.starmotec.de

www.solarsysteme-mittermeier.de

www.solexgmbh.de

www.solarzellen-shop.de

www.reichelt.de (begrenzte Auswahl)

www.conrad.de (begrenzte Auswahl)

www.pollin.de (begrenzte Auswahl)

Die obige Konfiguration ist so der Solare Minimal-Ausbau für Impuls-Ventile.