Forschungs-Ideen

Placet experiri, es macht Spaß zu experimentieren. Man könnte ja so vieles machen, allein die Zeit reicht mir immer nicht. Deswegen hier ein paar Vorschläge wo man noch überall forschen könnte. Vielleicht ist das eine oder andere eine Anregung. Ihr könnt auch gerne eine Rückmeldung geben. Aber nicht alle Ideen sind von mir, manches wurde mir zugetragen und ich habe da kein Copyright drauf! Melden Sie sich, wenn gewisse Sachen gesteuert oder geregelt werden müssten. Das ist unsere Spezialität. Alles ist Open Source!

Inhalt

Forschungs-Ideen	1

Hintergrund	2

Freie Energie	3

Strom-Generatoren die auch bei trüben Wetter elektrische Energie liefern	3

Ganz heißes Eisen, Energie-Speicherung	3

Energie speichern über Gold-Cap-Kondenstatoren	3

Niedertemperatur-Generator	3

Stromgewinnung aus thermischen Solar-Kollektoren	3

Solarkollektor zum Kochen verwenden	4

Solar kochen mit heißem Öl	4

Mit Vakuum-Solarkollektoren Bier brauen	5

Waschmaschinen-Vorschaltgerät für Solarthermische Einspeisung	5

Notruf für Frauen per Handy mit Lokalisierung über GPS. Wo sind die eigenen Kinder?	5

Telefondaten auf Hochspannungsleitung	5

Umkehrosmose-Steuerung	5

Wann kalb die Kuh?	6

Schalten über Telefonleitung	6

Air-Kondition, große Verbraucher über Bewegungsmelder ein/aus	6

Wasser verdampfen mit Unterdruck (Vakuumverdampfung)	6

Wasserrückhaltende Maßnahmen	6

Wie viel Wasser braucht der Boden?	6

Wettervorhersage bei der Bewässerung	6

Spannungsüberwachung der Auto-Batterie	6

Überspannungs- / Unterspannungsschutz	6

Energie-Kosten sparen mit Nachtstrom	6

Beleuchtung auch in Büros etc. über Dämmerungsschalter schalten	7

Schaltbefehle übers 220V Netz	7

Türglocke über Licht	7

Solare Trocknung für Holz	7

Solarzellen kühlen	7

Solarzellen automatisch reinigen	7

Solarzellen nach der Sonne verfahren	7

Alarmgerät gegen plötzlichen Kindstod	7

Eine Vorrichtung überlegen, um die Sulfatierung der Batterien zu verhindern	7

Beheizbarer Trog	7

„Hungriges Netz“	8

reversible Brennstoffzellen	8

Energie speichern	8

Energie speichern über latente Wärme	8

Energie speichern über Holz trockenen	8

Energie speichern über kleine Warmwasser-Boiler oder Speicher	8

Mit einem Smartphone Privat-Taxi organisieren	8

Bier brauen in der Waschmaschine	8

Energiegewinnung aus Piezokristallen oder Peltier-Elementen	9

Unfruchtbares Land kultivieren	9

TiO2 Nano	9

Schnee abtauen auf Solarzellen	9

Heizungseffizienz erhöhen	9

Smart Grid einfach realisieren	9

Elektronische Wasserentsalzung	9

Informations-Datenbank für Ärzte	10

Der Schuckey–Motor ist schon sehr ernst zu nehmendes Konzept zum Kühlen	10

Solarzellen mit Spiegeln	10

Redox-Flow-Batterien	10

Energie-Harvesting	10

Mobiles EKG	10

Statt Klimaanlage versprühen von Wasser	11

Direkt-Kommunikation von Handy zu Handy	11

Terra Preta oder Biochar	11

Nutzung der Blättern des Moringa-Baumes zum Düngen oder Kühe füttern.	11

Recycling von Lion-Akkus	11

Überprüfung des Wasserbedarfs der Pflanzen durch optische Untersuchung der Blätter (23.4.2019)	11

Entsalzung von Meerwasser (23.4.2019)	11

# Hintergrund

Wenn ich mir die Sonne und Erde anschaue, wenn diese Sonnenenergie nicht reicht dann stimmt was nicht! Kann es sein, dass scheinbar wirklich da manche nicht wollen, dass es alternative Energie-Konzepte gibt? Warum sind wohl sonst Tesla, Schuckey und viele, viele andere nach Anmeldung ihrer Patente plötzlich sehr jung "verunglückt"? Sie hatten sagenhafte Ideen der Energie-Gewinnung. Und die Papiere (vollständigen - mit funktionierenden Ergebnissen) sind irgendwo in der Versenkung verschwunden ..

Solar Millenium mit dem Konzept für den Wüstenstrom ist ja auch etwas komisch pleite gegangen. Desertec klang eigentlich ganz gut, aber wurde dann auch abgewürgt? Gibt es da Interessensgruppen die versuchen alternative Energie-Konzepte zu verhindern?

# Freie Energie

Ein riesiges Forschungsgebiet mit ungeheuer vielen Ideen! Hier ist alles kostenlos zum herunterladen dokumentiert auf über 2000 Seiten! 
Free Energy http://www.free-energy-info.tuks.nl/PJKbook.pdf  
Siehe auch das Buch von Professor Claus W. Turtur: Freie Energie für alle Menschen
Sehr spannendes Forschungs-Gebiet!

# Strom-Generatoren die auch bei trüben Wetter elektrische Energie liefern

ist ein wichtiges Element der autonomen Stromversorgung. Im Winter schaut es mit den regenerativen Energien schlecht aus. Die Sonne strahlt nicht nur Licht und Wärme, da gibt es vielleicht noch ganz andere Frequenzbereiche?

# Ganz heißes Eisen, Energie-Speicherung

Energie-Speicherung ist durch die Solar-Anlagen sehr wichtig geworden. Ideen? Z.B. mit Solarenergie Holz trocken, Warmwasser-Boiler Energie zum Kochen / Tee speichern, Wasser hoch pumpen.., wenn Energie da ist, gleich verbrauchen (Waschmaschine ein etc) was gibt es noch?

# Energie speichern über Gold-Cap-Kondenstatoren

Diese können sehr große Energien schnell aufnehmen und  wieder abgeben. Ist dies im großen Stil möglich und darstellbar?

# Niedertemperatur-Generator

Es gibt viele Temperaturen auf niedrigem Niveau (Solar-Thermische Anlage). Diese in Strom umzuwandeln ist extrem interessant. Beispiel: Peltier-Element.

# Stromgewinnung aus thermischen Solar-Kollektoren

Thermische Solaranlagen produzieren recht viel Wärme die im Sommer oft nicht benötigt wird. Diese durch Thermo-elektrische Wandler nutzen. Z.B. Peltier-Element. Der Effekt heißt Seebeck-Effekt. Es gibt neue Materialien die höheren Wirkungsgrad haben. Aufbau: Eine Seite vom heissen Wasser umflossen, die andere vom Kalten. Oben ist ein Wärmetauscher abgebildet über den das vielleicht möglich wäre, Man müsste die Peltier-Elemente irgendwie innen montieren,

Infos: Thermovoltaik mittels Peltier-Elementen hat einen Wirkungsgrad von etwa

4-5 %. Und die Kosten pro W bei Peltier-Elementen liegen bei etwa 2 euro. Dies ist

also durchaus vergleichbar mit der Photovoltaik. Wie effizient ein Material Wärme in Strom umwandelt, wird mit dem so genannten ZT-Wert angegeben. Jahrzehntelang stagnierte dieser Wert bei 1, doch zuletzt konnten Forscher ihn bis auf etwa 3,5 verbessern. Den Durchbruch brachte Anfang dieses Jahrzehnts die Nanotechnologie. 
Die Temperatur-Differenz sollte 60°C betragen.

Ein Striling-Motor wäre auch denkbar und hat einen besseren Wirkungsgrad aber er ist sehr teuer!

Hier schon ein paar ganz nette Ideen mit dem spannenden Peltier-Element:

http://thermalforce.de/de/product/module/index.php?uid=2923846cab03ec6c72daf5f454193b5e&ref

Mehr Info? Einfach mal nach Peltier-Element, Seebeck-Effekt googeln. 

Über Vakuum-Kollektoren destilliertes Wasser erzeugen
Vakuum-Kollektoren bringen 200 Grad; Genug zum Sterilisieren! Über Vakuum-Kollektoren destilliertes Wasser erzeugen (z.B. für Krankenhäuser aber auch sehr wichtig für die Solar-Batterien!). Diese Kollektoren bringen schon recht hohe Temperaturen. Über folgenden Wärmetauscher (Beispiel) kann diese Energie dann abgegriffen werden (siehe Foto).

Hier ein Vorschlag für einen Wärmetauscher
Seitenansicht

Solarkollektor zum Kochen verwenden
Etwa 72 Grad ist der Standard-Auslauf. Aber oben im Tank ist auch noch höhere Temperatur! Müsste extra rausgeführt werden. Kann dann auch fürs Kochen verwenden werden! Spart viel Energie! Noch interessanter ist es, wenn man eine extra Leitung ganz von oben vom Warmwassertank in die Küche führt. Dort ist oft fast kochendes Wasser. Oder man könnte den Regler so einstellen. Diese extra Leitung müsste sehr gut isoliert werden. Am besten man verwendet Vakuum-Kollektoren, die bringen eh bis 200 °C. Dies heiße Wasser könnte man in eine Wanne leiten, in den die Schalen für die Gerichte hängen.

Solar kochen mit heißem Öl

Das Kochen braucht relativ viel Energie. Man könnte über solarthermische Hochleistungs-Kollektoren (Vakuumsröhren) Öl erhitzen auf weit über 100°. Natürlich müssen die Vakuumsröhren das aushalten. Dieses heiße Öl könnte man dann speichern und abends zum Kochen nützen. Dieses heiße Öl müsste natürlich vor Berührung gesichert und gut isoliert sein. Vielleicht ein Herd wo der Topf fest im Öl versenkt ist. 
Öl hat nur die Hälfte der Wärme-Kapazität Q wie Wasser. Dafür kann man es mindestens doppelt so hoch erhitzen.

Mit Vakuum-Solarkollektoren Bier brauen

Beim Bier brauen braucht man sehr viel Hitze. Vakuum-Solarkollektoren produzieren dies kostenlos. Warum nicht nutzen und für die Sommermonate billiger Bier produzieren?

Waschmaschinen-Vorschaltgerät für Solarthermische Einspeisung

Dies Vorschaltgerät schaltet abhängig vom Waschmaschinen-Programm warmes oder kaltes Wasser auf die Waschmaschine durch. Dieses Gerät gibt es zwar ist aber sündhaft teuer! Man müsste detektieren, wann das warme Wasser angesagt ist. Google mal zum spicken, wie es die anderen machen.

Notruf für Frauen per Handy mit Lokalisierung über GPS. Wo sind die eigenen Kinder?
Viele preisgünstige Smartphones haben GPS und UMTS. Es bräuchte dazu eventuell eine Flatrate Bei Gefahr über Tastendruck Hilfe aktivieren. Senden einer SMS mit den GPS-Daten oder einfach Anfruf einer bestimmten Nummer. Der Betreffende schaut im Internet nach wo das Handy ist und ruft zurück, Fehlalarm?

Geht auch über ein normales Handy, ist aber nicht ganz so genau wie über GPS. Es gibt auch schon ein paar Anbieter. 
www.handy-orten.info/anbieter/anbieter-handyortung.html
z.B. 4 mal kostenlose Ortung über http://www.avetana.de/cocoon/ortung/login-corscience.de
Oder genauer geht es über ein Handy mit eingebauten GPS. Es wird dann eine SMS mit der Position verschickt oder das Notrufsystem (112) z.B. bei Überfall bekommt gleich die Positionsdaten mit. 
Wählt mit 112 Notdienst mit GPS-Position: http://www.oe-navi.de/download/gratis-download.aspx#

weitere Möglichkeiten:  Auch ganz einfach und interessant mit www.sasgroup.de aber kostet!

Oder den GPS-Tracker http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=31444&flv=1

Aber es gibt da auch schon was!

Einfacher Notruf über Handy für alte Leute, Kinder etc. 
Auf Knopfdruck versendet die Garantruf® Easy-Funktion an bis zu 5 von Ihnen hinterlegte Nummern eine Notruf-SMS und schaltet das Handy auf automatische Rufannahme und Freisprechen. 
Falls binnen 5 Minuten kein Rückruf eingeht, wird automatisch der 112-Notruf angewählt (änderbar). So stellt das Handy sicher, dass Ihr Notruf wirklich beantwortet wird. Auch in akut gefährlichen Situationen sicher: Durch mehrfaches Drücken der SOS-Taste wird der Notruf sofort angewählt.
z.B. dieses Produkt von Pearl: www.pearl.de/a-PX3340-4071.shtml

Video: http://www.youtube.com/watch?v=YnKqX3J5Kho
Googlen: garantruf® easy-funktion

Telefondaten auf Hochspannungsleitung
Es können Telefongespräche und Daten aufmoduliert werden. Spart vielleicht die Telefonleitung und Internet-Leitung für entlegene Gebiete.

Umkehrosmose-Steuerung 
Automatische Steuerung für die Reinigung der Filter über Rückwärts spülen etc. Auch Meldung wann die Filter gewechselt werden müssen über Puls-Zähler Wassermenge.

Wann kalb die Kuh?
Über Sensoren (Temperatur etc) die funken und Auswerteprogrammen detektieren, wann die Kuh kalbt. Oft wichtig für den Bauern.

Schalten über Telefonleitung

z.B. Tür öffnen etc; lässt sich über die Tasten und Tonwahl machen.

Air-Kondition, große Verbraucher über Bewegungsmelder ein/aus

Es kann enorm Energie eingespart werden. Mit Verzögerung. Triggern über Anwesenheitsmelder. .

Wasser verdampfen mit Unterdruck (Vakuumverdampfung)

dadurch geht es schneller und verbraucht weniger Energie, Anwendung? Z.B. beim Bier!

Wasserrückhaltende Maßnahmen

Sandboden ist eigentlich für den Planzenwuchs nicht der schlechteste Boden, nur er kann das Wasser schlecht halten. Windeln haben eine ungeheure Saugkraft und können enorme Flüssigkeitsmengen aufnehmen, und langsam wieder abgeben. Idee: den Boden mit alten Windeln anreichern, um ein höheres Wasserspeichervermögen und damit bessere Fruchtbarkeit zu erhalten.

Wie viel Wasser braucht der Boden?

Aus der Bodenfeuchte berechnen wie viel Wasser zum bewässern verwenden werden sollte (wie lange die Pumpe ein..). Dabei sollte aber noch die Bodenart (Lehm, Sand) eventuell mit eingehen. Dann besser einmal viel bewässern und dann lange nicht als umgekehrt. Die optimale Taktung ermitteln!

Wettervorhersage bei der Bewässerung

Die Wettervorhersage ist ja über DCF77 abgreifbar. Diese in die Bewässerung mit einbeziehen, um Wasser zu sparen (es wird regnen, also …).  Eventuell im Internet für bestimmte Regionen bekannt geben, wie viel bewässert werden müsste.

Spannungsüberwachung der Auto-Batterie

Die Batterie unter 10.5 V zu entladen führt zu bleibenden Schäden. Warnmeldung, eventuell Abschaltung von Verbrauchern, Motor-Start verhindern.

Überspannungs- / Unterspannungsschutz

Überspannungen sind ein großes Problem in den Ländern des Südens. Es werden deswegen unzählige teure Spannungskonstanter gekauft.

Andere Lösung: Spannung überwachten. Bei Über / Unterspannung umschalten per Schütz auf einen Batterie-Satz mit Wechselrichter entsprechender Leistung. Es bräuchte dazu auch ein entsprechendes Ladegerät. Weiterer Vorteil: Auch bei Stromausfall steht Energie auch für eine längere Zeit (je nach Batterie-Größe) zur Verfügung. Alternativ: Immer über Ladegerät / Batterie / Wechselrichter laufen lassen. Problem: Die Batterie müsste öfters mal gewechselt werden. Weitere möglichkeiten: Bei Über / Unterspannungen bestimmte nicht so wichtige Geräte (Kühlschrank hat Puffer) ausschalten.

Energie-Kosten sparen mit Nachtstrom

billigen Nacht-Strom in Batterien laden. Dann tags damit Wechselrichter auf 220 V betreiben und damit das Haus versorgen. Das Haus kann grundsätzlich über die Wechselrichter versorgt werden. Außerdem hat man auch bei Stromausfall Energie. Man müsste die Ersparnis mal kalkulieren, Es bräuchte auch einen Zähler für Nachtstrom.

Beleuchtung auch in Büros etc. über Dämmerungsschalter schalten

Meist leuchten die Büro-Lampen viel zu lange. Ein Helligkeitssensor könnte Abhilfe schaffen.

Schaltbefehle übers 220V Netz

Um bestimmte Gerät zum Energie-Management ein- und auszuschalten.

Türglocke über Licht

Wenn's läutet statt Klingel Licht an; mit Quittierung oder nach Zeit wieder aus.  Besonders interessant wenn man kleine Kinder hat.

Solare Trocknung für Holz

Ein sehr aufwendiger Prozess, die Parameter müssen recht genau überwacht werden. Solare Holztrocknung über den Solaren Trockner? Man könnte viel Energie-Kosten sparen.

Solarzellen kühlen

Bringt doch einiges mehr an Ertragssteigerung. Vorrichtung überlegen mit der das gut bewerkstelligt werden kann, z.B. ein perforiertes Rohr am oberen Rand und über Verdunstungskälte arbeiten. Pumpe takten.

Solarzellen automatisch reinigen

Bringt auch einiges an Ertragssteigerung. Konstruktion eventuell wie oben. 
Steuerung: z.B. die Metamorphose www.alternative-technologie.de

Solarzellen nach der Sonne verfahren

Bringt bis zu 30% mehr Ertrag wenn die Zellen in 2 Achsen verfahren werden. Ist natürlich nichts neues, aber die Konstruktion ist nicht so einfach. Einfache aber Sturmsichere Konstruktion überlegen.

Alarmgerät gegen plötzlichen Kindstod

Mit Pulsuhr, bekannt von den Joggern. Kann an die kleine Metamorphose angeschlossen werden. Geht ja über Funk. Grenzwert-Signal kann entsprechend abgegriffen werden. So was gibt’s schon, ist aber sehr teuer.

Klingelhose für Kinder

Wenn das Kind pinkelt klingelt es. Passenden Sensor überlegen, Auswertung kann über die Metamorphose erfolgen. So was gibt’s auch schon, ist aber recht teuer.

Eine Vorrichtung überlegen, um die Sulfatierung der Batterien zu verhindern

Flüssig-Bleibatterien Sulfatieren wenn sie länger stehen und haben dann nur noch eine sehr geringe Leistung.

Verhindern indem sie z.B. immer wieder durchgeschüttelt werden. Oder Luft reinblasen (macht schon ein Hersteller) oder drehen über einer Schale, Flüssigkeit raus laufen lassen und wieder einfüllen…

Beheizbarer Trog

Vögeln fehlt im Winter wenn es sehr kalt ist das Wasser. Einen beheizbarer Trog wäre vielleicht die Lösung. Aber wie? Mit Solar? Heizen braucht sehr viel Strom! Vielleicht ein Thermostat, dass nur einschaltet wenn das Wasser gefriert. Oder etwas ins Wasser zugeben was den Gefrierpunkt senkt aber nicht schädlich ist. Oder den Effekt nutzen, das Wasser nur an der Oberfläche gefriert aber unten noch 4° hat. Vielleicht irgendwie das Wasser von unten an einen Saugnapf führen, aber wie?

„Hungriges Netz“

Wenn wenig Verbraucher am Netz sind, dann ist die Spannung etwas höher und umgekehrt. Diese Spannungsdifferenz ist ungefähr 0,3 V. Damit könnte man in Zeiten wo das Netz sehr hungrig (niedrige Spannung) ist bestimmte Verbraucher ausschalten und umgekehrt (Kühltruhen, Waschmaschine etc). Damit würde sich der Energiebedarf sehr positiv harmonisieren. Vorsicht! Nur zu kurz an und aus etc.

Dies ist eine Idee von Christoph Baare, Dankeschön!

reversible Brennstoffzellen

sind ein sehr interessantes Thema als Ersatz für Batterien, denn sie funktionieren wie ein Akku. Sie sind auch schon frei käuflich, aber noch mit kleinen Leistungen. Dringend gebraucht wird ein Ersatz für den herkömmlichen Akku, langlebig, effizient….

Energie speichern

Ist ein extrem interessantes Thema. Hier ein paar Ideen.

Energie speichern über latente Wärme

Latentwärmespeicher funktionieren durch die Ausnutzung des Phasenübergangs fest-flüssig (Erstarren-Schmelzen).  Beim Aufladen des Inhalts kommerzieller Latentwärmespeicher werden meist spezielle Salze oder Paraffine als Speichermedium geschmolzen, die dazu sehr viel Wärmeenergie (Schmelzwärme) aufnehmen. Da dieser Vorgang reversibel ist, gibt das Speichermedium genau diese Wärmemenge beim Erstarren wieder ab. Das ist sehr viel! Aber wie einspeichern und entnehmen? Das ist gelöst. Siehe Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Latentw%C3%A4rmespeicher. Es gibt interessante Anwendungen! Z.B. Kühlschrank, Truhe etc.

Energie speichern über Holz trockenen

Trockenes Holz hat eine sehr viel höheren Brennwert als feuchtes. Beispiel: Trocknen im Solaren Tunnel-Trockner.

Energie speichern über kleine Warmwasser-Boiler oder Speicher

Heisses Wasser wird sehr viel in der Küche benötigt. Kochen, Tee, Kaffee etc. Viel Sonne, viel Strom. Boiler ein? Oder über Solarthermische Anlage das ganz heiße Wasser oben extra rausführen.

Mit einem Smartphone Privat-Taxi organisieren

Wie Mitfahrzentrale, nur über kurze Entfernungen und direkt über Smartphone. Man meldet sich „x Plätze frei“ mit Position (GPS) an einen Server (z.B. Mitfahrzentrale.de). Der Kunde schaut was in der Nähe an freien PKW da ist (über GPS) und ruft an oder sendet SMS um einen Treffpunkt zu vereinbaren.

Bier brauen in der Waschmaschine

Die Waschmaschine ist ein gutes Gerät um Bier zu brauen, Sudgröße ca. 20 Liter, eine Trommel zum mischen, eine Heizspirale zum gezielten heizen und eine Pumpe zum abpumpen. Natürlich darf man das Malz nicht einfach rein schmeissen, sondern z.B. in einem Netz. Im Internet gibt es Inspirationen. Zur Steuerung kann man die Metamorphose nehmen.

Energiegewinnung aus Piezokristallen oder Peltier-Elementen

Problem: liefern nur geringe Spannung.

Abhilfe: LTC3108 oder LTC 3588 von Linear

Datenblatt mit weiteren Ideen: http://www.linear.com/product/LTC3108; http://www.linear.com/product/LTC3588

Denkbar überall wo’s Bewegung oder etwas Wärme wird, da braucht man nicht lange nachdenken.

Unfruchtbares Land kultivieren

Kürzlich war ich in Las Palmas, eine extrem Sonnenreiche Gegend, aber alles ist Tod außerhalb der Städt. Ganz wenig Vegetation ist zu sehen. Auf der anderen gibt es Meer-Wasser in Hülle und Fülle. Klar, damit kann man nicht bewässern, aber man kann es über eine Umkehrosmose-Anlage entsalzen. Und diese über Solar betreiben. Die Osmose-Membranen und ebenso die Solarzellen sind sehr günstig geworden, kann man damit Wüsten zu Gärten machen?

Probleme: Osmose-Wasser hat wenige Mineralien, lässt sich aber zudosieren.

TiO2 Nano

Von einem Kunden: Ansonsten bin ich auf TiO2 Nano gestoßen. Ein äußerst interessantes Material! Eine hauchdünne Beschichtung damit erzielt zum einem den sog. Lotuseffekt, eine schmutz-, eis- und Wasser abweisende Wirkung (wäre u. A. sehr interessant gegen verdreckte und verschneite bzw. vereiste  Solarmodule!).
Zum anderen hat das Zeug eine photokatalytische Wirkung. Es vernichtet im Zusammenspiel mit UV-Strahlung Algen, Moos, Bakterien und sogar Viren. Zusätzlich "frisst" es verschiedene Abgase! In unseren Breiten ca. 30% des CO2, woanders (bei mehr Sonne) sogar bis zu 70%!
TiO2 ist ein lebendmittelechtes Massenprodukt, das vielfach in Farben (als Weißmacher), in Kosmetik und sogar Lebensmitteln vorkommt.
Man muss nur bei TiO2 Nano aufpassen, dass man die richtige Variante für die entsprechende Oberfläche und den angestrebten Zweck nimmt.
Man kann damit fast alles beschichten und damit selbst reinigend machen. Beton, Stein, Holz, Glas etc.
Bei Glas gibt es aber auch eine Variante, die die UV-Strahlung raus filtert. Wäre also evtl. für Solar-Module nicht so geeignet...

Die Nano-Variante gibt es z.B. speziell zum Einreiben für Autoscheiben. Nur leider, wie immer, in Deutschland unbezahlbar bzw. nicht erhältlich! Also mal googlen, wer sucht der findet.

Schnee abtauen auf Solarzellen

Denn die schmälern den Ertrag im Winter erheblich. Es gibt „solar heating pads“. Es ist wichtig, dass Energieaufwand und Nutzen im passenden Verhältnis stehen. Dafür muss zuverlässig Schnee und Regen unterschieden werden.

Heizungseffizienz erhöhen

Durch (PC-)-Lüfter unter dem Heizkörper die die Luft verteilen. Einfache Konstruktion ist möglich. Auch ein Deckenventilator hilft, wenn er rückwärts läuft.

Smart Grid einfach realisieren

Smart Grid ist ein Thema, ferngesteuert über die Energieversorgungsunternehmen Geräte ein und ausschalten. Vielleicht einen 220V-Stecker entwickeln mit GSM-Karte und über SMS schalten. Z.B. Waschmaschine ein wenn Strom billig.

Elektronische Wasserentsalzung

Ist möglich! Mal googeln! Viel billger als Umkehrosmose aber es besteht Forschungsbedarf!

Informations-Datenbank für Ärzte

Ärzte speisen ihr know-how in eine riesige Datenbank ein. Über verknüpfe Abfragen (Haut gefärbt, UND Schwindelgefühl UND Fieber…) kann man sich eventuell an die Krankheit annähern). Experten-System nennt man so was glaube ich.

Der Schuckey–Motor ist schon sehr ernst zu nehmendes Konzept zum Kühlen
…aber wie viel weniger Energie braucht der?

Genau genommen braucht der eigentlich gar keine, denn nutzt man Abwärme (Auto-Auspuff, Überschuss aus Kollektoren, etc.) erzeugt er Kälte, nutzt man Kälte (z.B. kalter Wind, kaltes Wasser) erzeugt er Wärme. Gerade da wäre die Solar-Kollektor-Hitze ja im Überfluss vorhanden!  Der Schukey schafft eine Temperatur-Differenz von gut minus 20°C! Eine "kostenlose" Klimaanlage! Interessantes Thema!

# Solarzellen mit Spiegeln

bringen auch am Abend und morgen noch eine hohe Ausbeute. Lohnt es sich? Einfache Konstruktion?

# Redox-Flow-Batterien

Sind eine sehr interessante Alternative, um Energie zu speichern. Da gibt es Forschungsbedarf!

# Energie-Harvesting

Energiegewinnung im Alltag durch Wärme (Peltier-Element), Bewegung (Magnet + Spule), Erschütterung (Piezo-Element) ist ein interessantes Thema, und wenn nur für das Handy.

Hier ein paar interessante Links dazu

www.jaeger-lecoultre.com/DE/de/collections/atmos

www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_01_10_micro_energy.htm

www.enocean.com

http://de.wikipedia.org/wiki/Piezoelektrizit%C3%A4t

www.piceramic.de

www1.eere.energy.gov/vehiclesandfuels/pdfs/merit_review_2012/adv_combustion/ace080_lagrandeur_2012_o.pdf

www1.eere.energy.gov/vehiclesandfuels/pdfs/thermoelectrics_app_2012/tuesday/crane.pdf

www.micropelt.com/down/datasheet_te_power_plus.pdf

www.micropelt.com/applications/te_power_node.php

www.micropelt.com/down/datasheet_te_power_node.pdf

www.energyprofi.com/jo/waermerueckgewinnung.html

www.evolo.us/competition/soundscraper-captures-sound-kinetic-energy-whilereducing-noise-pollution

www.gizmag.com/scavenging-ambient-electromagnetic-energy/19163

www.revolution-green.com/ambient-backscatter-free-energy-harvesting

www.powercastco.com/power-calculator

www.webecoist.momtastic.com/2012/10/08/its-electric-15-clever-energy-consciousgadgets

www.homes.cs.washington.edu/~gshyam/Papers/amb.pdf

oder Artikel in ELVjournal 3/2014 S35

# Mobiles EKG

Damit ließen sich vielleicht manche kritischen Zustände vermeiden, durch schnelle Benachrichtigung einer helfenden Person.

Entwicklung von Funksensoren (z.B. Bluetooth) mit Filtern (ohne das geht es nicht!), die die Daten an ein Smartphone übermitteln. Dort eine Auswertesoftware, die das Signal auswertet und Alarm schlägt oder eine Telefonnummer anruft wenn ein Notfall vorliegt.

Stichworte für das suchen: WIRELESS BLUETOOTH EKG, mobiles EKG

Statt Klimaanlage versprühen von Wasser

Das funktioniert recht gut und ist in Vietnam viel im Einsatz. Wie müssen die Schläuche gestaltet sein, kleine Steuerung?

# Direkt-Kommunikation von Handy zu Handy

Ist ein sehr interessantes Thema in Gegenden mit schlechter Netzabdeckung. Diese Idee wurde schon mal von anderen aufgegriffen und bearbeitet, aber schon realisiert?

# Terra Preta oder Biochar

Ist eine extrem interessante Möglichkeit, die Produktivität der Landwirtschaft massiv zu steigern („natürliche Düngung mit Langzeit-Effekt“).

Hier gibt es weitere Infos:

http://www.alternative-technology.de/Biochar/biochar.html

Die Frage ist nun, was ist das beste Mischungsverhältnis von normaler Erde zu Terra Preta? 30% Terra-Preta ist ein guter Start-Wert wurde mir gesagt!

# Nutzung der Blättern des Moringa-Baumes zum Düngen oder Kühe füttern.

Dies erhöht auch den Ertrag! Wie kann man es kommerziell nutzen?

Mehr Info dazu:

http://www.alternative-technologie.de/Moringa-Baum/moringa-baum.html

Englisch: http://www.alternative-technology.de/Moringa-Tree/moringa-tree.html

Recycling von Lion-Akkus
ist ein sehr wichtiges Thema für die Zukunft!

# Überprüfung des Wasserbedarfs der Pflanzen durch optische Untersuchung der Blätter (23.4.2019)

Die Blätter deuten oft auf einen Wassermangel hin. Durch optische Kontrolle kann Wasserbedarf detektiert werden und die Pflanze kann vor übermäßiger Bewässerung geschützt werden.

# Entsalzung von Meerwasser (23.4.2019)

Wir haben Wasser im Überfluss, aber nutzbares Wasser für Mensch, Tier und Landwirtschaft ist knapp. Ein "Medium" (der Kontakt zu geistigen Wesen hatte) teilte mit, dass es mit Magneten möglich ist, das Salz vom Wasser zu trennen. Dann sollte das Salz mit Elektromagneten entfernt werden. Aber wie? Ich habe es probiert, geht aber nicht!

# Staub-Generator 29.6.2019

Wenn man Mehl oder Malz verbrennen möchte geht das nicht. Wenn aber das Mehl oder Malz als Staub vorliegt, kann es eine Staubexplosion geben. Deswegen gibt es umfangreiche Maßnahmen, um das zu verhindern. Das heißt Staub in einen Brennraum einzublasen und zu zünden, könnte einen Verbrennungsmotor treiben? Denkbar ist Holzstaub etc. Das Problem scheinen die Rückstände zu sein.

Wie meist, hatten auch andere schon diese Idee, hier z.B. https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstaubmotor

https://books.google.de/books?id=QpMM93jkficC&pg=PA571&lpg=PA571&dq=staubmotor&source=bl&ots=s4ij-s-Pxf&sig=ACfU3U2JrUPXVuH64HiZsfjvb4Epq9szcA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjn9qTWjo7jAhUF6KQKHWVKCgwQ6AEwAnoECAoQAQ#v=onepage&q=staubmotor&f=false

# Wasser-Motor 29.6.2019

Der scheint zu funktionieren! Dazu Wasser sehr fein zerstäuben, („Wasser-Gas“), mit etwas Benzin anreichern und knallt lautstark. In einem andern Dokument ist das genau Verfahren beschrieben, es ist verblüffend einfach.

# Marketing und Erfolg 29.6.2019

Generell ist das Verhältnis von Investor zu Erfinder sehr schwierig und oft nicht erfolgreich. Die Investoren wollen fertige Prototyen sehen. Aber dann ist die Arbeit getan! Erfolgreiche Unternehmen (Vita-chip etc) haben kein Fremdkapital! Vielleicht geht es auch in kleinen Schritten ohne Abhängigkeiten?

Allerdings braucht es ein gutes Marketing unbedingt. Das ist sogar wichtiger als das Produkt selbst. Bei youtube ist einiges zu finden.

Firmen kommen oft und haben ein sehr großes Interesse. Aber oft bekommt man nicht mal den Prototypen zurück.

# Gunter Pauli zahlreiche geniale Ideen 29.6.2019

Erstaunliche Ideen für eine nachhaltige Entwicklung, die für alle frei nutzbar sind! Die meisten sind Open-Source-Ideen.

www.theblueeconomy.org/cases-1-to-100.html
www.theblueeconomy.org/cases-101---112.html
www.theblueeconomy.org/principles.html

Links

Auch hier gibt es interessantes

http://www.overunity.de/wwwRedirect//#.UOSsx-R9514

Heureka! Ich hab’s!! Es ist meist ein langer steiniger Weg aber dann ist die Freude umso größer.

Meldet dich, wenn ich weitere Ideen hier aufnehmen soll, damit andere auch weiter forschen können.