Projekt-Bericht Solarenergie zur Reduktion der Treibstoffkosten

Schon seit langem hat Marie-José und ich, Stefan Schranner aus Würzburg uns überlegt in Haiti verschiedene Solar-Projekte zu machen. Zur Debatte standen eine solarthermische Anlage, ein Solarer Kocher, ein Solarer Dörrer und eine Solaranlage zur Produktion von Strom. Vorstellbar wäre das im Rahmen eines Workshops ablaufen zu lassen. Alles ist natürlich nicht möglich und so haben wir uns erstmal auf eine Solaranlage zur Produktion von Strom fokussiert. Ich beschäftige mich schon seit langem mit diesem Thema und habe auch schon verschiedene Solaranlagen in Afrika und Papua Neu Guinea gebaut. Ich war immer wieder überwältigt von der Dankbarkeit der Menschen über diese Systeme. Oft reichte ein Tag zum Aufbau einer einfachen Anlage. Damit haben die Menschen dann über viele Jahre kostenlos, umweltfreundlich und wartungsfrei Strom.

Da die Treibstoffkosten für die Generatoren der verschiedenen Heime in Haiti enorm sind, lag die Überlegung nahe dies durch Solar-Systeme zu reduzieren. Sonnenenergie ist kostenlos und in Haiti im Übermaße vorhanden. Das Konzept ist nun folgendes. Die Häuser werden erstmal auf optimales Energiesparen konzipiert, das heißt Einsatz von Bewegungsmeldern und Lichttastern damit das Licht nicht unnötig brennt. Weiterhin ist vorstellbar für gewisse Zeiten (nachts) den Strom abzuschalten um wertvolle Energie zu sparen. Solarzellen laden Batterien und über einen Wechselrichter wird daraus 110 V gemacht um die angeschlossenen Geräte damit zu betreiben. Allerdings wird aus Kostengründen die Anzahl der Solarzellen nicht reichen um den gesamten Bedarf zu decken. Deswegen muss ab und zu zusätzlich der Generator gestartet werden. Allerdings lädt er nun zusätzlich mit einem sehr hohen Strom die Batterien und muss deswegen nicht sehr lange laufen. Die Energie ist in den Batterien gespeichert und kann nun wieder genutzt werden. Das Ziel ist es die Laufzeiten des Generators zu minimieren.

Da zu erwarten ist das die Solarzellen im Preis weiter sinken, ist es vorstellbar in den kommenden Jahren die Anzahl der Solarzellen zu erhöhen.

Da es sich um insgesamt 8 Häuser handelt wird das Projekt in 2 Phasen abgewickelt.

Projekt: www.haitikinderhilfe.de

8.12.09, Stefan Schranner

Frau-Holle-Weg 28

97084 Würzburg

Tel: +49 (0)931 72353

Mobil: +49 (0)152 54690448

Internet: www.alternative-technologie.de

Email: StefanSchranner@yahoo.de