Infos rund um den Sensor PT1000

Tabellenwerte

Grad		Widerstand / Ohm

- 1000

- 1019

- 1039

- 1058

- 1077

- 1087

- 1118

Die Kurve eines PT100 oder PT1000 ist nicht linear.

Man kann die Temperatur über angenäherte Formeln für einen Temperaturbereich meist mit ausreichender Genauigkeit errechnen.

Für einen Bereich von – 10 bis ca. 120 Grad gilt:

T=  ( Rmess/R0  - 1 ) / a

Rmess   akt. gemessener Widerstand

R0=1000

a = Materialkonstante ca. 0,000385

T20 =  (1077/1077 -1) / 0,00385 = 20

T0  = ( 1000/1000 -1) / 0,00385 =  0

T15= ( 1058/1000 -1) / 0,00385 = 15,06

T20 =  (1077/1077 -1) / 0,00385 = 20

T30 = (1118/1000 -1) / 0,00385 =  30,64

Rmess = (T * a + 1) * Ro

R20 = ( 20 * 0,00385 + 1) * 1000 = 1077

R100 = ( 100 * 0,00385 + 1) *1000 = 1385

T100 = (1385/1000 -1) / 0,00385 =  100

Damit der Sensor keine Fehler verursacht, sollte der Strom durch den Sensor sehr klein sein. Große Ströme erwärmen den Sensor.

Vorwiderstande bei 12 V

I = U/ R    z.B.   12 / 11000 =  1,09 mA	U=1,09

12/ 11385 =  1,05 mA	U=1,45

I = U/ R    z.B.   12 / 21100 =  1,09 mA	U=0,56

12/ 21385 =  1,05 mA	U=0,77

I = U/ R    z.B.   12 / 3000 =  4,0 mA	U=4			400

12/ 3385 =  3,5 mA	U=4,9			490

d.h. 1,11 Grad Genauigkeit

I = U/ R    z.B.   12 / 5700 =  4,0 mA	U=4			400

12/ 7085 =  3,5 mA	U=4,9			490

d.h. 1,11 Grad Genauigkeit

Vorwiderstände bei 5 V

5/  5700 =   1 mA         U=I*R = 0,87 Volt

5/ 7085  =                                = 0,97 Volt

Ca. 10 Grad = 1 Digit

5/ 3000 =    			     = 1,66

5/ 3385 =			     = 2,04

Ca. 2,5 Grad = 1 Digit

5/ 2700 =    			     = 1,85

5/ 3085 =			     = 2,24

Ca. 2,5 Grad = 1 Digit

d.h. 2,5 Grad = 0,01 Volt