Kurzinfo zu Solarkochern aus verschiedenen Quellen

Hintergrund

- Nach Angaben der FAO lebten 1980 etwa 1,2 Milliarden Menschen in Gebieten mit akutem Brennstoffmangel

- Größte Teil des Brennholzes werden zum Kochen. Drastischer Preisanstieg für Holz und Holzkohle.

Allgemein

Der Solarkocher bündelt und lenkt die Sonnenstrahlen mit Hilfe von reflektierenden Flächen auf die Rück- Ober- und Unterseite eines Kochtopfs. Seine Handhabung ist sehr einfach. Allerdings braucht der umweltfreundliche Kocher genügend Platz: Je größer die Reflektor-Flächen, desto stärker die Leistung. Die einfache Form des Solarkochers ist der Solarofen. Er hat eine kastenartige Form. Der Topf wird hineingestellt, der offene Deckel lenkt die Sonnenstrahlen auf den Topf. Er findet in heißen Ländern Anwendung und soll verhindern helfen, dass ganze Wälder in Afrika und Indien zu Brennholz verarbeitet werden. Aufwendigere Solarkocher haben einen runden Parabol-Schirm. Bei einem Durchmesser von 140 cm und einer Leistung von 600 Watt brauchen sie etwa 25 Minuten um drei Liter Wasser zum Kochen zu bringen; bei halb so großem Durchmesser und 200 Watt Leistung zirka 40 Minuten für einen Liter. Bei der einfachen Ausführung muß der Parabol-Schirm per Hand der Sonne nachgeführt werden. Die aufwendigere Variante verfügt über eine eingebaute Nachführung, die automatisch auf den sich verändernden Sonnenstand reagiert.

Kochkiste

Brote, Kuchen, Pizzen, Aufläufe lassen sich darin backen. Aber auch Gemüse, Fleisch, Geflügel, Fisch, Reis, Kartoffeln, Nudeln u.s.w. werden darin schonend gegart. 
- Solar gebackene Speisen behalten Ihre natürliche Feuchtigkeit. Fleisch z.B. schmeckt dadurch zarter und saftiger als in herkömmlichen Öfen. Zuchinischeiben werden weich, verkochen aber nicht. Ihre Sternstruktur bleibt erhalten

-Kochzeit ca. doppelt wie konservative Kochstelle aber ca. 1/3 weniger Wasser und Salz da kein Wasser verdampft; meist mind. eine Stunde bis ein Liter Wasser kocht (Reflektorkochern: 17 min); Übliche Gerichte zwei Stunden, Hülsenfrüchte vier Stunden.

-Speisen nicht zu lange bei 30 - 60 Grad, Vitamine gehen verloren, Kartoffeln strenger Geschmack, Milch kann gerinnen

-Einsatz von Solarkochern auch bei Temp. unter dem Gefrierpunkt!

-1 Liter Wasser von 40 -> 96 Grad 70 Wh Strom, mit Solarkocher ca. 6 Liter Wasser am Tag abgekocht, Öl ca. 124 Grad (1 Reflektor), auf 152 Grad (4 Reflektoren)

- Eventuell Gläser mit Silicon unten abdichten

- zum backen von Brot und Kuchen Minispeicher angebracht, wenn Sonne kurz weg ist. z.B. Wärmeplatten zur Wärmehaltung: Leimstein, Ziegel, Speckstein, Schiefer, Metall, nicht Ziegel (porös)

-Boden schwarz, Seitenwände reflektierend; selektiv beschichteter Boden ->höherer Wirkungsgrad

-Wärmeübertragung vor allem durch Konvektion,

-Herdraum muß luftdicht sein (Teelicht nach max. 10 Minuten erloschen!)

-Abstand der Scheiben 2 .. 2,6 cm

-Fenster rechtwinklig zur einfallenden Sonne (Test: Stecknadel in Holzbrettchen);

Im Sommer ca. 30 Grad neigen, immer Winter 60 Grad

- Durch einen Spiegel ca. 7-10 % höhere Energieausbeute als ganz ohne, durch 4 und mehr Spiegel max. 1/3 der Zeit kürzer, das heißt nur wenn höhere Temperatur benötigt oder wechselhaftes Wetter, das Kochtemperatur nicht erreicht. Richtige Stellung der Spiegel durch kleinen angebrachten Spiegel bestimmbar.

-Töpfe: außen schwarz und leichte Töpfe

-Topf mit Rost, Holzstückchen o.ä. ca. 2 cm über Herdboden halten; Ab 0,5 mm Blechdicke Topf direkt auf d. Blech!!

- je näher Topfdeckel an der Scheibe desto besser (max. 5 cm)!!

- Make the cooker about 1" (2.5 cm) deeper than your pots are high (including lid)’

- nach ca. 1-2 Std. Solarkocher Sonne nachführen

- isolieren mit Heu, Reisstroh, Kokosfasern, Erdnussschalen, Holzwolle, Kork Hobelspäne, kein Styropor. Nicht zu fest (kein Luftraum), nicht zu locker (setzen!) stopfen.

- luftiges" Isoliermaterial zum Einsatz, z.B. trockenes Heu, Stroh, Mineralwolle, Schafwolle, Hobelspäne, Glasfasern etc; Es darf sich aber auch nach Jahren nicht setzen, weil sonst in den oberen, wärmsten Bereichen Hohlräume entstehen. Stopfwolle, Granulat oder irgendwelche Flocken sind deshalb nicht besonders geeignet. Styropor schmilzt bei hohen Temperaturen. Pflanzliche Isolierungen müssen gut gegen Feuchtigkeit geschützt sein, damit sie nicht schimmeln oder von Pilzen u.ä. befallen werden.

- Dennoch kann die äußere Scheibe gut 80 Grad warm werden - hier geht am meisten Energie verloren. (Deshalb den Ofen möglichst windgeschützt aufstellen...) Isolierglas kann daher von Vorteil sein.

- alle Holzverbindungen mit wasserfestem Holzleim, Seitenwände blank

- die billigsten Kocher sind nicht die, die unbedingt am ehesten akzeptiert werden!!!

Vorteile / Nachteile

Kochkiste: direkte und diffuse Sonnenstrahlung, Nachführen nur 2-3 mal am Tag, mehrere Töpfe, kein Überlaufen der Speisen, Preis ab 50 DM, für Kochen und Backen geeignet nicht aber grillen, frittieren, scharf anbraten, Warmhalten von Speisen möglich, selbst herstellbar (deswegen mehr benutzt), keine Verbrennungs.- Blendgefahr wie bei Reflektorkochern. Reflexionsfläche nicht so empfindlich wie bei Reflektorkochern

Konzentrator-Kocher: müssen etwa alle 15 Minuten nachgedreht werden. Sie sind relativ schwer zu bauen, teuer und ziemlich sperrig. Bei unsachgemäßer Verwendung besteht v.a. für die Augen Verletzungsgefahr

- auch die teueren Holzscheite müssen alle 15 Minuten nachgeschoben werden.

- Parabolic Cooker: risk of burns, must be turned every 10-30 min;

Englische Infos

-To allow easy removal of unwanted condensation between the double panes of glass in a wooden cooker, drill one or more holes into the airspace from the side. Stop these holes up with corks during normal cooking. To clear condensation between the panes, remove the corks and allow the cooker to heat!!!

- as your cooker gets higher the amount of shadow inside the cooker increases. The shallower the cooker, the less shadow is produced, increasing cooking efficiency.

- We prefer to cover the inner walls with aluminum foil to keep the light bouncing until it hits either the dark pot or the dark bottom tray. Since the bottom tray is in contact with the pot;

- glass provides about 10% better performance than plastic

- dark, light-weight, shallow pot that is slightly larger than the food you will cook in it. Metal pans seems to cook best. Shiny aluminum pots--so common in developing countries--can be painted black or can be blackened in a fire; cast iron will not work in marginal conditions.

- insulation: cotton, wool, feathers, or even crumpled newspapers work; straw; Most of the heat loss in a box cooker is through the glass.

- Your food will continue to cook as long as you have 20 minutes of sun an hour

- Metal instruments can be sterilized as well as ceramic pots and wooden flats.

- Problem: preparation of food several hours prior to consumption, combined with its storage at temperatures which favor growth of pathogenic bacteria and/or formation of toxins;

- Pot: thin, black metal work best

- India: frying is mainly required of the masalas; do this afterwards! versatile enough to boil water, dry things, roast nuts, can fruits and bake bread

- Styropor als Isolation: temperature drops slowly in this box, about 5 degrees C per hour

- Vessel on a distance to ground: blocked the sun's rays from hitting the bottom of the vessel

- DO NOT CAN FOODS OTHER THAN ACID FRUITS IN A SOLAR COOKER.

- Plant material infected with insects, nematodes, or viruses can be cooked and dried in a solar oven

-Can (einmachen) fruits in a solar cooker by placing fruit, sugar, and water in canning jars

·	fewer children or cooks getting burned

·	solar cooking saves time to be spent on other useful activities

·	solar cooks save on firewood, most of which is obtained by bartering (tauschen) their food ration, so more food is available

·	food does not burn or stick to the pot, so people can eat all the food

·	girls work loads are lessened and they can go to school

·	smaller families reap the maximum benefit, since they get smaller firewood rations

·	fewer waterborne diseases

·	tastier foods with all the vitamins

·	less air pollution in compounds and shelters

·	fences are not being destroyed in the hunt for firewood

·	solar Cooker are portable and the energy used is free

·	pregnant women like it since they do not like the fire in their condition (Status)

·	setting a good example by regularly using their CooKits

·	demonstrate new recipes to interested families

·	discuss the advantages of solar cooking at every opportunity

·	promote solar cooking through songs and dramatic skits (Satire)

·	-but prefer the solar box for cooking vegetables because the taste of the veggies and the vitamins are preserved by slower cooking.

·	spark questions and dialogue by dressing in their project uniforms

Weitere Infos und Links:

www.solarcooking.org