Fragebogen Biogas

Standort

Klima: max. Sommertemperaturen

min. Wintertemperaturen

Bodentemperatur 1,5 m unter Grund Wasser: Verfügbarkeit

Entfernung

Lage der Biogasanlage: Nähe zur Küche Nähe zum Stall

Nähe zu den Feldern

Faulgutaufkommen

Anzahl der Tiere bzw. des Dungaufkonnmens

(am besten drei Tage lang hintereinander messen)

Zu erwartende Gasproduktion (etwa 30-50 I Gas pro kg Frischdung)

Gasnutzung

Zum Kochen: Wieviel Personen im Haushalt? Wie oft am Tag wird gekocht?

Zur Beleuchtung: Wie viele Stunden am Tag? Wie viele Brennstellen?

Konstruktion

Welche Baumaterialien sind erhältlich: Zement, Ziegel, Sand, Stahl, Gasleitungen (galvanisierte Stahlrohre oder Plastik)

Plastikfolien

Gashähne, Gasnutzungsgeräte?

Welche Handwerker sind verfügbar: Maurer, Hilfsarbeiter

Schmiede oder Stahlbauschlosser (mit Schweißgerät)?

Betrieb

Wer betreut die Anlage täglich (befüllen, reinigen)?

Wer kann eventuelle Reparaturen ausführen?

Wer unterweist die Hausfrau in der Gasnutzung?

Wo können Ersatzteile beschafft werden (Glühstrümpfe für die Lampen»?

Soziales

Wer bezahlt die Anlage, wer nutzt sie?

Wenn gehört die Anlage und wer betreut sie? Gibt es Vorbehalte beim Umgang mit Fäkalien?

(von Ludwig Sasse)

73

73

Ludwig Sasse:

Biogas

1.	Biogas ist ein brennbares Gas (ca. 600/0 Methan, 400/0 Kohlendioxyd), welches bei der Faulung organischer Stoffe entsteht und wie normales Flaschengas genutzt werden kann. Der Heizwert ist aber nur etwa halb so groß wie von Flaschengas.

2.	Biogas kann praktisch aus allen organischen Stoffen gewonnen werden. Für die praktische Anwendung kommen aber nur honnogene, fließfähige Materialien in Frage, für strohiges Material gibt es noch keine wirtschaftlich sinnvollen, einfachen Anlagen. Nur kontinuierliche Durchflußanlagen (gegen-über diskontinuierlichen Batch-Anlagen) sind zu empfehlen.

3.	Es gibt drei Haupttypen einfacher Durchflußanlagen:

-	Die Festdomanlage (chinesischer Typ) wird aus Steinen, Ziegeln oder Beton gebaut. Sie ist deshalb sehr wartungsfreundlich, erfordert aller-dings viel Erfahrung und handwerkliches Können, um sie von Anfang an fehlerfrei zu erstellen. Bei der Festdomanlage sammelt sich das Gas im oberen Teil des Faulraunnes und verdrängt einen Teil des Faulschlammes in ein Ausgleichbecken. Wird das Gas entnommen, fließt der verdrängte Faulschlannm wieder zurück in die Anlage.

-	Die Schwimnnglockenanlage (indischer Typ) besteht aus einer Stahlglocke und einem gennauerten oder betonierten Faulraum. Das Gas sammelt sich in der Glocke, die sich je nach Gasmenge hebt und senkt. Die Glocke schwimmt entweder direkt auf dem Faulschlannnn oder in einem separaten Wasserbad (Wasserringanlage).

Die Stahlglocke wird starker Korrosion ausgesetzt. Es ist deshalb sinn-voller, eine Wasserringanlage zu bauen, bei der die Stahlglocke weniger rostet. Außerdem funktioniert eine Wasserringanlage auch dann, wenn eine starke Schwimmdeckenbildung vorliegt. Die Schwinnnndecke bildet sich durch Aufschwemmen faserigen, leichten Materials im Faulgut.

-	Die folienüberspannte Grube besteht aus einem gennauerten oder beto-nierten Faulbehälter, der. mit einer Plastikplane überspannt ist, in der sich das Gas sammelt. Die Plane muß widerstandsfähig gegen UV-Strahlung sein. Dieser Typ ist von allen der billigste, hat aber in der Folie einen Bau-teil mit geringer Lebensdauer.

4.	Der Faulprozeß erfordert eine Temperatur zwischen 20° C und 30° C. Je höher die Temperatur, desto schneller die Gasproduktion und dementspre-chend kürzer die Faulzeit. Je nach Temperatur sollte die Faulzeit 40 bis 100 Tage betragen. Die Behältergröße bemißt sich nach der Faulzeit mal der täg-lich eingefüllten Faulgutmenge.

5.	Das Faulgut muß für die Nutzung in einer Durchflußanlage fließfähig sein, etwa 8 -100/0 Trockensubstanzgehalt. In der Praxis bedeutet das, daß frischer Rinder-oder Schweinekot mit etwa der gleichen Menge Wasser vermischt wird. Menschliche Fäkalien sind ebenfalls geeignet. Eine Wasserzugabe erübrigt sich meist wegen des gleichzeitig anfallenden Urins und des Reinigungswassers.

6.	Bei Schweineställen, die mit einem unkontrollierten und hohen Wasseranteil gereinigt werden und bei Toiletten mit Wasserspülung ist Vorsicht geboten und genauere Untersuchungen müssen vorangestellt werden.

7.	Die Biogasanlage ist Teil einer Einheit, die aus dem Stall, dem Mischbehälter, der Anlage, dem Faulschlammlagerbecken, der Gasleitung und den Gasnutzungsgeräten besteht. Der Transport des Faulguts zur Anlage und des Faulschlamms auf die Felder ist wichtiges Kriterium für einen reibungslosen Betriebsablauf.

8.	Am günstigsten ist es, die Anlage direkt an die Ställe anzuschließen, so daß auch der Urin in die Anlage gelangt: Dadurch wird die Gasproduktion erhöht und der zusätzliche Wasserbedarf gesenkt. Der Faulschlamm verläßt die Anlage in flüssigem Zustand und sollte am besten in dieser Form auf die Felder gebracht werden. Wo das nicht traditioneller Düngerwirtschaft entspricht, kann er auch getrocknet werden. Um die Stickstoffverluste gering zu halten, sollte der Faulschlamm mit Erde oder landwirtschaftlichen Abfällen vermischt werden. Bei sachgemäßer Ausbringung ist der Faulschlamm allen anderen organischen Düngern in der Wirkung auf den Ertrag überlegen.

9.	Das Gas wird am besten zum Kochen verwendet. Wenn keine Spezialbrenner erhältlich sind, können auch handelsübliche Gaskocher verwendet werden, wenn die Düse leicht aufgebohrt wird. Gasbrenner können auch handwerklich hergestellt werden.

10.	Das Gas kann auch zur Beleuchtung verwendet werden, Biogaslampen sind aus Indien, Brasilien, Kenia und China zu beziehen. Ähnlich wie bei den Brennern, können aber auch Petromaxlampen auf Biogas umgerüstet werden. Weil die Leuchtkraft und Funktionsfähigkeit der Gaslampen mit steigendem Gasdruck besser wird, sind Festdomanlagen in der Regel eher zu empfehlen, als folienüberspannte Gruben.

Wann ist an eine Biogasanlage zu denken?

11.	Wenn genug Faulgut vorhanden ist, um eine Gasmenge zu erhalten, die einen Teilbereich des Energiebedarfs vollständig decken kann. Für den Kochenergiebedarf einer Familie sind etwa 2 m3 pro Tag erforderlich, d. h. es müssen täglich etwa 50 kg frischer Rinderkot oder 35 kg frischer Schweinekot anfallen.

12.	Wenn das Gas tatsächlich genutzt wird und die Anlage nicht nur als Hobby dient.

13.	Wenn genug Wasser vorhanden ist.

14.	Wenn die Beschickung der Anlage und geringe Wartungsarbeiten langfristig gewährleistet sind.

15.	Wenn der Faulschlamm zur Düngung verwendet wird.

16.	Wenn Geld und Material vorhanden sind.

Was tun, wenn ich eine Biogasanlage bauen will oder bauen lassen will?

17.	Es ist grundsätzlich ratsam, nach einem Experten Ausschau zu halten, da auch eine Biogasanlage nicht jedesmal neu erfunden werden muß.

18.	Sind keine Fachleute verfügbar, können Konstruktionszeichnungen und detaillierte Bauanleitungen (für eine begrenzte Typenzahl) bei FAKT, GATE, oder BORDA angefordert werden.

74

19.	Nach Möglichkeit sollten keine eigenen Experimente gemacht werden, da es schon genug Ruinen gibt und die Biogastechnologie durch schlechte oder fehlgeschlagene Versuche in Mißkredit gebracht wird.

20.	Bei größeren Anlagen sollten unbedingt Fachleute hinzugezogen werden.

Literaturliste

U. WERNER, U. STÖR, N. HEES

Praktischer Leitfaden für Biogasanlagen in der Tierproduktion Sonderpublikation der GTZ No. 180

HOHLFELD, J.

Production and Utilization of Biogas in Rural Areas of lndustrialized and Develohing Countries

Schriftenreihe der GTZ No. 97

L. SASSE

Die Biogasanlage - Entwurf und Details einfacher Anlagen (auch in englisch, französisch und spanisch)

GATE - Publikation, Vieweg Verlag

L. SASSE	4

Biogas Plant Construction Guide - Floating Drum with Water Jacket

BORDA Publikation

(auch in hindi, amharisch, spanisch, französisch, suaheli, birmanisch und demnächst arabisch erhältlich)

In den genannten Publikationen wird auf weitere Literatur verwiesen.